| Судно на воздушной подушке "Кайман-10" Маршевый двигатель Subaru / Toyota, 250 л.с. Двигатель подушки Kawasaki З7 л.с. Салон на 10 пассажиров (Два кресла впереди + 4х местные диваны сзади ). Цвет обивки - черный. Ткань гибкого ограждения морозостойкая Scantarp 1150 гр/м, полиуретановая подошва. Печка обогрева салона, форсунки обдува передних стекол. Топливные баки на 200 л, переключение баков кнопкой. Кресла передние автомобильные. Ковры в салоне. Автомобильные релинги на крыше. Противоскользящие накладки на палубе, ступенях и баллоне надувного борта. Габаритные огни, освещение салона, фары. В стоимость включено обучение эксплуатации. | Цена (без НДС): |
| --- | --- |
| Цены на дополнительные опции: |
| Комплект нержавеющих поручней у дверей |  |
| Вспомогательный отопитель задней части салона |  |
| Датчик дождя |  |
| Люк большой потолочный сдвижной |  |
| Люк малый потолочный откидной |  |
| Увеличенные до 150 л топливные баки (итого 300 л) |  |
| Подсветка моторного отсека LED |  |
| Ходовые чехлы на двигатели (лучший прогрев в холодную погоду) |  |
| Полный тент (стояночный) |  |
| Стропы для погрузки катера краном (4 шт.) |  |
| LED бадка на крыше 100 Вт |  |
| Подогрев лобового стекла |  |
| Жидкостный отопитель Вебасто |  |
| Запасной набор защитных элементов подошвы (1/2 комплекта) |  |
| Запасные носовая и передняя часть кормовой завесы |  |
| Запасной набор масел и фильтров для замены в двигателях (Liqui Moly 8л, Motul 4л) |  |
| Запасный лопасти маршевого винта |  |
| Запасной вентилятор воздушной подушки |  |

Условия поставки:

Предоплата 50%. Срок производства 3-4 месяца с момента предоплаты. 
Самовывоз со склада в г.Нижний Новгород, ул. Ясная, 112.

Конкурентные преимущества «Кайман-10»:

- В конструкции нет механических частей с высоким аварийным риском таких как ременные трансмиссии, сцепление, карданные валы и тп. Двигательная установка состоит из двух моторов, закрытого шестерёнчатого редуктора и двух вентиляторов.

- Благодаря двум моторам «Кайман» имеет полностью раздельное управление маршевым винтом и вентилятором воздушной подушки. На торосах и в условиях ледохода возможно маневрирование на малом ходу с полным надувом подушки. При сброcе газа маршевого мотора воздушная подушка под судном не пропадает, как на однодвигательных судах. Можно уменьшать скорость, не уменьшая подушку, а уже после остановки опускаться на баллоны без рисков повреждений.

- Просторный и комфортный салон. Длина салона 4.3 м. Высота потолка 1.5 м - позволяет свободно передвигаться по судну на ходу. Салон может быть оборудован диванами или персональными креслами. Просторная кабина позволяет перевозить 10 пассажиров и груз объемом до кубометра. В носу имеется багажное отделение на 300 литров. В кабине предусмотрено две печки и теплоизоляция пола.

- Экономичность. Благодаря второму мотору нет износа подошвы гибкого ограждения при торможениях сравнении с однодвигательными судами на воздушной подушке. В качестве защиты применяется полиуретановая подошва или пластины PE-1000. При наличии материала, пластины подошвы могут быть изготовлены самостоятельно.

Технические характеристики:

| Длина / Ширина / Высота габаритные | 7,5 м / 3,6 м / 2,7 м* |
| --- | --- |
| Ширина транспортировочная | 2,4 м |
| Внутренние габариты кабины (макс.) | 4,2 х 1,7 х 1,5 м |
| Клиренс | 0,3 м |
| Сухой вес | 1,3-1,4 т * |
| Грузоподъемность | 1000 кг (включая топливо)* |
| Пассажировместимость | 9+1 пассажиров * |
| Корпус | Стеклопластиковый сэндвич. Три отсека с герметичными переборками. Алюминиевая защита днища. Лобовое остекление - триплекс, боковое – поликарбонат 4 мм. |
| Винт | Композитный 6-и лопастный |
| Скорость | Максимальная скорость: Вода – 80 км/ч, Лед – 120 км/ч. Рекомендуемая крейсерская: Вода – 50 км/ч, Лед – 70 км/ч |
| Маршевый двигатель | Subaru EZ36D 3,6 л или Toyota 3UZ-FE 4,2 л бензиновый, атмосферный, 4-тактный, жидкостное охлаждение. |
| Двигатель воздушной подушки | Kawasaki, 37 л.с. бензиновый, 4-тактный, атмосферный, воздушное охлаждение. |
| Топливо, нормы расхода | Бензин АИ-92, АИ-95, Расход 1 л на 1-2 км. |
| Топливные баки | 2х100* |

*Характеристика может меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от выбранных дополнительных опций. Данный в таблице приведены для катера в базовой комплектации.

Предлагаемый вариант салона: «Базовый»                           Все варианты салона>>

Пассажировместимость – 9+1(водитель).

Описание движительной и топливной систем
Судно оборудовано двумя японскими бензиновыми четырехтактными двигателями. Маршевый двигатель – Субару или Тойота, двигатель подушки - Кавасаки. Главный двигатель предназначен для движения, вспомогательный для создания воздушной подушки под судном. Двигатели имеют независимое управление оборотами. В качестве трансмиссия маршевого двигателя применен шестеренчатый редуктор.

| МОЩНОСТЬ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК | Субару EZ36D | Тойота 3UZ-FE |
| --- | --- | --- |
| Максимальная мощность маршевого двигателя, л.с. | 200 | 230 |
| Объем маршевого двигателя ДВС, л. | 3,6 | 4,3 |

На судне установлены алюминиевые топливные баки максимальной емкостью 200 или 300 л. Для лучше балансировки баки установлены в центральной части судна по правому и левому борту. Переключение между баками осуществляется кнопкой на приборной панели. Каждый бак оборудован собственным погружным бензонасосом Bosch, заправочной горловиной, датчиком уровня и вентиляцией. Вентиляцию так же имеет отсек топливных баков.

Описание гибкого ограждения судна на воздушной подушке
Судно имеет баллоны надувного борта и встроенный насос для их накачивания.
Гибкое ограждение выполнено из технических тканей с морозостойкостью до -40оС, плотностью 1150 г/м и прочностью на растяжение 7000 Н / 5 см. 
Область контактирующая с поверхностью движения защищена от истирания листовым полиэтиленом толщиной 2 мм или полиуретановой подошвой толщиной 2 мм. Для уменьшения стоимости эксплуатации предусмотрена возможность замены боковых и заднего подошвенных элементов гибкого ограждения, которые подвержены максимальному износу.

Описание салона судна
В кабине судна предусмотрены два кресла в передней части и два четырехместных дивана длиной 2 м каждый в задней. Воздуховоды передней печки направлены на лобовое и боковые стекла водителя. Воздуховод задней печки направлен на ноги пассажиров. Салон может быть оборудован внешними и внутренними поручнями для удобства захода и выхода из салона. В салоне предусмотрена тепло-шумоизоляция толщиной 30 мм. Двери кабины имеют ширину 0,9 м.

Сопроводительная документация

Вместе с судном предоставляется инструкция по эксплуатации, товарно-транспортная накладная, копия сертификата соответствия.

Гарантийные обязательства производителя

Гарантия на катер 1 год или 300 моточасов, что наступит ранее. 
Гарантия не распространяется на:

- износ гибкого ограждения воздушной подушки,

- абразивный износ воздушных винтов, 
- воздушный насос накачивания баллонов,

- на повреждения электрических или электронных систем возникшие вследствие воздействия статических зарядов.

# Text boxes

Н.Новгород, ул.Ясная 112
Тел: (831) 413-12-24

www.GemAir.ru